# Камерная упаковочная машина COMPACK 8000

Камерная упаковочная машина COMPACK 8000 идеальна для небольших производств. Используется для термоусадочной упаковки предметов.

## Описание упаковочной машины COMPACK 8000

- Для упаковки крупногабаритной продукции на небольших заводах и предприятиях;

- Компактное решение для небольшого объёма производства;

- Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка;

- Нет потребности в высокотемпературном туннеле;

- Подстройка к различным продуктам;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосаблиемая длина вставки стола;

- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;

- Легко заменяемые электрические компоненты;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Керамическая основа у лезвия;

- Система для одного оператора;

- Дополнительные магнитные держатели контролируют сварку плёнок;

- Дополнительные магнитные держатели контролируют подачу горячего воздуха;

- Дополнительные магнитные держатели дают оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку;

- Камерная упаковочная машина COMPACK 8000 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковочной машины 1800x980x1110x830x470 мм;

- Габариты в упаковке 1090x1910x770 мм;

- Вес без упаковки 174 кг;

- Вес в упаковке 224 кг;

- Напряжение 380 В;

- Установленная мощность 5,7 кВт;

- Среднее потребление 3,5 кВт;

- Размер формирователя 640x810 мм;

- Ширина используемой плёнки 600 мм;

- Тип плёнки Poliolefin, PVC;

- Производительность до 400 упаковок в час.

Гарантия на камерную упаковочную машину COMPACK 8000 – 18 месяцев