# Запайщик плёнок LMC 58 P пневматический

Запайщик плёнок LMC 58 P пневматический для средних производств. Используется для формирования упаковки путём сваривания плёнки. Имеет конвейер для отвода сформированной упаковки в термоусадочный туннель или на центральный транспортер.

## Запайщик плёнок LMC 58 P пневматический описание:

- L-образный сварщик-формирователь;

- Легко добавляется в любую упаковочную линию;

- Защита от попадания пальцев под нож;

- Конвейер выгрузки упаковки;

- Для лучшей сварки плёнок установлены внутренние и внешние отделители;

- Магнитный держатель с таймером;

- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;

- Приспосаблиемая длина вставки стола;

- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;

- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;

- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;

- Изменяемые размеры упаковки;

- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;

- Легко заменяемые электрические компоненты;

- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;

- Система для одного оператора;

- Автоматическое опускание ножа, даёт оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку;

- Запайщик плёнок LMC 58 P соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковочной машины 1830x1630x760x1100x880 мм;

- Габариты в упаковке 800x1200x700 мм;

- Вес без упаковки 134 кг;

- Вес в упаковке 171 кг;

- Напряжение 380 В;

- Установленная мощность 1,5 кВт;

- Среднее потребление 0,75 кВт;

- Размер формирователя 450x580 мм;

- Ширина используемой плёнки 450 мм;

- Тип плёнки Poliolefin, PVC;

- Производительность от 720 до 900 упаковок в час.

Гарантия на запайщик плёнок LMC 58 P – 18 месяцев