# Термонож-запайщик PE 120S ручной

Термонож-запайщик PE 120S ручной для запайки и обрезки полиэтиленовой термоусадочной плёнки. Используется в упаковочных термоусадочных линиях вместе с термоусадочными туннелями.

## Термонож-запайщик PE 120S описание:

- Термонож управляется двойной кнопкой или педалью;

- Два рулона плёнки помещены в верхние и нижние рольганги;

- Плёнка разматывается легко;

- Ручная протяжка упаковки по роликам;

- Нож постоянного нагрева делает шов для следующей упаковки;

- Рабочее место всегда свободно для следующей упаковки;

- Цифровой управляемый контроль температуры;

- Пневматический цилиндр и две направляющие дают точность хода упаковки;

- Рабочая часть ножа состоит из силиконовой резины высокого качества с наклееной тефлоновой лентой;

- Сенсорная защита от попадания рук или пальцев;

- Специальное прижимное устройство надёжно защищает продукцию от опрокидывания;

- Гарантийная и послегарантийная поддержка комплектующими частями;

- Термонож-запайщик PE 120S соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Ширина ножа 1200 мм;

- Габариты 1485x1885x1840 мм;

- Вес без упаковки 235 кг;

- Напряжение 380 В;

- Среднее потребление 1,5 кВт;

- Ширина плёнки 1300 мм;

- Производительность от 240 до 360 упаковок в час.

Гарантия на термонож-запайщик PE 120S – 18 месяцев